Додаток 5

КАРТА КОНТРОЛЮ

| Дефект | Причина виникнення | Способи усунення або запобігання |
| --- | --- | --- |
| Перекіс застібки в кінцях | Строчки пришивання планок закінчуються не на одному рівні. | Пришити планки так, щоб строчки були рівними, паралельними та закінчувалися на одному рівні. |
| Різна ширина застібки по всій довжині | Відстань між строчками не дорівнює ширині планок у готовому вигляді; планки не однакової ширини. | Якщо це можливо, то дещо змінити ширину планки або ширину шва пришивання планок на викривленій ділянці. Явно браковані деталі замінити знову викроєними. |
| Дірка в кінці застібки | Перерізана тканина за строчку пришивання планок в кінці застібки | Бути дуже уважним при виконанні розрізання входу в застібку. |
| Складка в кінці застібки | Недорізана тканина до строчки пришивання планок в кінці застібки більше ніж на 0.2см. | Бути дуже уважним при виконанні розрізання входу в застібку. |
| Кривий шов з’єднання планок з передом швейного виробу | З'єднання деталей швейного виробу сталося з відхиленням від встановлених технічних умов або через неточності крою. | Якщо це можливо, то дещо змінити ширину шва на його викривленій ділянці. Явно браковані деталі замінити знову викроєними. |
| Зазор між згином правої планки і швом пришивання лівої планки | При скріпленні входу в застібку не дотримано технічних умов або ширина планки менша ніж відстань між строчками пришивання планок. | Накласти праву планку на ліву, так, щоб згин правої планки розташовувався встик до шва пришивання лівої планки та закріпити в такому положенні ручною строчкою прямого стібка, явно браковані деталі замінити знову викроєними. |
| Полиск на основній деталі швейного виробу | Порушення режимів волого-теплової обробки призводить до утворення блиску на ділянках застібки швейного виробу. | Полиск швейного виробу усунути паром під час остаточної волого-теплової обробки виробу. |