КАРТА  КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ

| Дефект | Причини виникнення | Способи усунення |
| --- | --- | --- |
| Не співпадає малюнок тканини пілочки та листочки | Не виконане припасування тканини листочки та пілочки по шву пришивання | Ретельно виконати операції з дотриманням технічних умов на припасування малюнку тканини Контроль за правильністю регулювання механізмів притискної лапки та переміщення тканини. |
| Зайвий натяг або слабина нижнього краю прорізної кишені | Листочка під час пришивання натягнута або припосаджена. | Розпороти закріпки по бічних сторонах листочки, виправити кишеню, забезпечуючи листочці нормальний натяг. |
| Полиск деталей швейного виробу | Порушення режимів волого-теплової обробки призводить до утворення блиску на ділянках деталі швейного виробу | Полиск деталей швейного виробу усувати паром під час остаточної волого-теплової обробки виробів на пароповітряних манекенах |
| Обпалення деталі швейного виробу | Порушення режимів волого-теплової обробки приводить до зміни або послаблення структури тканини або кольору тканини деталей швейного виробу. | При сильно вираженому обпаленні зіпсовану деталь замінити. При слабо вираженому дефекті обпалену ділянку деталі протерти розчином перекису водню. |
| Проходження клею крізь деталь швейного виробу | Порушення режимів дублювання деталей виробу; невідповідність клеєвих матеріалів щільності матеріалів верху, в результаті чого клей виступає на лицьовий бік деталі | Суворо дотримуватись режимів волого-теплової обробки, а також правильно підбирати прокладні клейові матеріали та тканини верху виробу |
| Листочка неоднакової ширини | Неточно намічена ширина листочки, і відповідно пришита | Точно намітити ширину листочки і провести рівну пряму лінію. |
| Листочка в кутах кишені морщиться | Листочка ширша від заданої моделі | Дефект невиправний |