Додаток В

Правила з техніки безпеки.

1. До початку роботи
• Привести в порядок робочий одяг.
• Переконатися в ісправності верстата (перевірити роботу верстата на холостому ходу).
• Підготувати до роботи робоче місце (пристосування, ріжучий і вимірювальний інструмент)
• Перевірити ісправність підніжної решітки.
• Якщо є, будь-які неісправності, повідомити майстру і до усунення неісправностей до роботи не приступати.
 	2. Під час роботи 
• Надійно закріпити оброблювану заготовку в патроні верстата.
• Не залишати торцевий ключ в патроні після закріплення або розкріплення заготовки.
• Перед включенням верстата переконатися, що пуск верстата нікому не загрожує небезпекою.
• Обов'язково вимикати верстат при тимчасовому призупиненні роботи, під час зняття розмірів або прибирання робочого місця.
• Не зупиняти верстат натисканням руки на обертаючі частини верстата (патрон або деталь).
• Працювати тільки в захисних окулярах.
• Не спиратися на верстат під час роботи.
• Не відволікатися і не відволікати інших
 	3. По завершеню роботи

• Вимкнути електродвигун верстата.
• Привести в порядок робоче місце верстата.
• Акуратно скласти заготовки і деталі.
• Прибране робоче місце здати майстру.
• Вимити руки